РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МАРГУЦЕКСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2023 года									№ 40

с. Маргуцек

# Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

# Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", в целях ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Маргуцекское», на основании Устава, администрация сельского поселения «Маргуцекское»  муниципального района «Город «Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город «Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края (далее – сельское поселение).

# 2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края от 08.10.2018 г. № 72 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Маргуцекское».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) на информационном стенде администрации сельского поселения, в информационном бюллетене в библиотеке и информационно- телекоммуникационной сети Интернет: www.margucek.ru

Глава сельского поселения					Т.А. Ивлева

УТВЕРЖДЕН постановлением сельского поселения «Маргуцекское» от 27 сентября 2023 года № 40

## Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город «Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края

### I. Общие положения

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения «Маргуцекское» (далее – Порядок, сельское поселение)) разработан на основании приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду"

2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории сельского поселения с учётом взаимодействия органов управления звена дежурно-диспетчерских и других аварийных служб ресурсоснабжающей организации (далее – РСО), потребителей энергоресурсов, органов администрации сельского поселения при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и энергопотребления на территории сельского поселения.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории сельского поселения, независимо от форм собственности.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

1) авария - повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

2) оперативное руководство РСО создается приказом РСО из числа сотрудников РСО;

3) потребители энергоресурсов - организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

4) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) - организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

5) энергопотребляющие системы - внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды и других ресурсов;

6) энергоснабжающие системы - системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

7) энергоресурсы - теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях и др.

5. Ресурсоснабжающая организация обязана:

1) иметь круглосуточно работающие ДДС или оперативное руководство РСО, или заключить договоры с соответствующими организациями;

2) иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

3) при получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

4) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

5) принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

6) оповещать ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район», ДДС или соответствующие оперативное руководство РСО.

7. Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

8. Основной задачей ДДС или оперативного руководства РСО является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

9. ДДС или оперативное руководство РСО обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

### II. Взаимодействие ДДС или оперативного руководства РСО по вопросам энергоснабжения

10. При поступлении в ДДС или оперативное руководство РСО сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, ДДС или  оперативное руководство РСО обязано в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

11. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

1) какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

2) какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

3) какие переключения в сетях будут выполнены;

4) как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

5) какие абоненты и в какой последовательности должны быть отключены от конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

12. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место руководителя организации – ДДС или оперативное руководство РСО;

2) после прибытия - руководитель РСО или лицо, им назначенное из числа руководящего состава;

13. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС или оперативное руководство РСО и руководство других организаций, попавших в зону аварии.

14. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер ДДС или представитель оперативного руководства РСО незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

15. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) уведомить ДДС или оперативное руководство РСО об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) вызвать представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

3) обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

4) информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС или оперативное руководство РСО для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

5) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ДДС или оперативное руководство РСО.

16. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

17. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами благоустройства территории сельского поселения, утвержденными решением Совета сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края № 39 от 16.09.2021 года.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

18. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 10 производится по плану, согласованному с главой администрации сельского поселения.

19. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи тепла потребителям при аварии принимается руководителем РСО по согласованию с главой администрации сельского поселения.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру или оперативному руководству РСО разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом в ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

20. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением главы администрации сельского поселения создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения.

Распоряжением администрации сельского поселения определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с главой администрации сельского поселения.

### III. Порядок и сроки передачи информации

21. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС или оперативное руководство РСО | ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС или оперативное руководство РСО, потребители | ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДС или оперативное руководство РСО, потребители | ЕДДС ГО муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, Глава администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения сельского поселения «Маргуцекское, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны | Незамедлительно при получении информации | ДДС или оперативное руководство РСО, потребители, ЕДДС муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края | Население сельского поселения |

22. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций или оперативным руководством в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

________________________________________________________________